# Vejledende ydelsesbeskrivelse for typiske vejrligsbestemte vinterforanstaltninger

| Pos. | Foranstaltning | Mængde | Enhed | Enheds-pris | Pris i alt | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BYGGEPLADSFORANSTALTNINGER |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Snerydning, grusning og afisning |  |  |  |  |  |
| 1.1.1a | Arbejdsløn ved udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger inden for normal arbejdstid |  | kr./time |  |  | Snerydning, afisning og afrimning af ad-gangsveje, oplagspladser, stilladser, ar-bejdssteder, ikke færdiggjorte etagedæk ol. |
| 1.1.1b | Arbejdsløn ved udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger uden for normal arbejdstid |  | kr./time |  |  | Se pos. 1.1.1.a (ovenfor) |
| 1.1.1c | Tillæg for vagtberedskab for snerydning før arbejdstids begyndelse. |  | kr./arbejds-dag |  |  |  |
| 1.1.2 | Levering af grus i afdækket frostfrit depot. inkl. arbejdsløn til afdækning |  | kr./ m3 (fast mål) |  |  |  |
| 1.1.3 | Levering af vejsalt |  | kr./ kg |  |  |  |
| 1.1.4 | Levering af Urea |  | kr./ kg |  |  |  |
| 1.1.5a | Snerydning med maskinel inkl. fører og driftsmidler indenfor normal arbejdstid |  | kr./time |  |  | Tilbudsgiver angiver type af maskinel |
| 1.1.5b | Snerydning med maskinel inkl. fører og driftsmidler udenfor normal arbejdstid |  | kr./time |  |  | Tilbudsgiver angiver type af maskinel |
| 1.1.6 | Læsning, bortkørsel og deponering af sne inkl. fører og driftsmidler |  | kr./time |  |  | Tilbudsgiver angiver type af maskinel |
| 1.2. | Beskyttelse af materialer mod frost |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn ved afdækninger af materialeoplag (bygherreleverancer) jf pos. 1.1.1a-b |  | kr./time |  |  |  |
| 1.2.1a | Levering og afhentning af presenninger, ___ x ___ m, nylonvæv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2 |  | kr./stk. |  |  |  |
| 1.2.1b | Leje af presenninger, ___ x ___ m, nylonvæv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2) |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  |  |
| 1.2.2a | Levering og bortskaffelse af ___ x ___ m letvægtspresenninger (vægt ca. 125-200 g/m2) |  | kr./stk. |  |  |  |
| 1.2.2b | Levering og bortskaffelse af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt omkring 80 g/m2 |  | kr./stk. |  |  |  |
| 1.2.3 | Levering og bortskaffelse af 15 mm tykke skumplastmåtter |  | kr./m2 |  |  | Som Dow måtte |
| 1.2.4 | Levering og bortskaffelse af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter |  | kr./stk. |  |  |  |
| 1.2.5 | Merpris for leje af isoleret container inkl. el-varmeovn eller –panel |  | kr./stk./måned |  |  |  |
| 2. | FORANSTALTNINGER VED JORD- OG KLOAKARBEJDER |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Foranstaltninger mod frostulemper (forbedring af jordens bæreevne) |  |  |  |  | Der er kun tale om en vinterforanstaltning, hvis ydelsen er nødvendiggjort af vintervejr-liget. Se også: pos.2.2.1 – 2.2.8 (Fjernelse af nedbør…) pos. 2.3.1a – 2.3.6 (Frostsikring…) |
| 2.1.1 | Stabilisering m. kalk inkl. indkøb af kalk og bearbejdning. Bearbejdning ved fræsning, pløjning eller lign. |  | kr./ m2/dybde |  |  | Prisen for kalk, spredning og bearbejdning i kr. x arealet x dybden for bearbejdningen. Dybden skal angives da det er væsentligt for valg metode/maskineri. Se også pos. 2.5.3 |
| 2.1.2 | Stabilisering m. cement inkl. indkøb af cement og bearbejdning. Bearbejdning ved fræsning, pløjning eller lign. |  | kr./ m2/dybde |  |  | Prisen for cement, spredning og bearbejdning i kr. x arealet x dybden for bearbejdningen Dybden skal angives da det er væsentligt for valg metode/maskineri Se også pos. 2.5.4 |
| 2.1.3 | Geotekstil, som type F2B, 150 g/m2, at levere og udlægge på bundsikring |  | kr./m2 |  |  |  |
| 2.1.4a | Køreplader: Levering, udlægning og afhentning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader |  | kr./stk. |  |  |  |
| 2.1.4b | Flytning og genudlægning af 2 x 3 m 15 mm tykke køreplader |  | kr./stk./gang |  |  | Hvis kørepladerne skal flyttes over længere afstande fx. i forbindelse med et anlægspro-jekt, skal dette fremgå af udbudsmaterialet |
| 2.1.4c | Leje af køreplader, 2 x 3 m 15 mm tykke. |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  |  |
| 2.1.5 | Forstærkning af jordens bæreevne med singels: Levering, indbygning, regulering og komprimering samt at bortskaffe |  | kr./m3 |  |  | Kun hvis ydelsen er nødvendiggjort af vintervejrliget |
| 2.1.6 | Forstærkning af jordens bæreevne med Geotekstil, som type F2B, 150 g/m2, at levere og udlægge på bundsikring |  | kr./m2 |  |  | Kun hvis ydelsen er nødvendiggjort af vintervejrliget |
| 2.2 | Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed |  |  |  |  | Det gælder ikke tilstrømmende vand fra tilstødende arealer. |
| 2.2.1 | Arbejdsløn ved anstilling, flytning og afrigning af pumpearrangementer |  | kr./time |  |  |  |
| 2.2.2a | Levering og afhentning af lysnetspumpe 230V, 50 mm inkl. 15 m slange, 15 m el-kabel og evt. filteranordning, til depot på byggepladsen. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 2.2.2b | Leje af lysnetspumpe, 50mm inkl. 15 m slange og elkabel. |  | kr./uge |  |  |  |
| 2.2.2c | Drift og vedligeholdelse af 50 mm lysnetpumpe |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  |  |
| 2.2.2d | Leje af ekstra __meter slange og ledning til 50mm lysnetpumpe |  | kr./lb. m |  |  |  |
| 2.2.3a | Levering og afhentning af kraftpumpe, 50 mm inkl. 15 m slange, 15 m elkabel og eventuel filteranordning, til depot på byggepladsen. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 2.2.3b | Leje af kraftpumpe, 50 mm inkl. 15 m slange og el-kabel. |  | kr./uge |  |  |  |
| 2.2.3c | Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 50 mm. |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  | Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: ”inkl. drivmiddel” |
| 2.2.3d | Leje af ekstra meter slange og ledning til 50mm kraftpumpe |  | kr./lb. m |  |  |  |
| 2.2.4a | Levering og afhentning af kraftpumpe, 75 mm inkl. 15 m slange, 15 m elkabel og evt. filteranordning, til depot på byggepladsen. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 2.2.4b | Leje af kraftpumpe, 75 mm inkl. 15 m slange og el-kabel |  | kr./uge |  |  |  |
| 2.2.4c | Drift og vedligeholdelse af kraftpumpe, 75 mm. |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  | Hvis der er tale om benzindreven pumpe skal der tilføjes: ”inkl. drivmiddel” |
| 2.2.4d | Leje af ekstra meter slange og ledning til 75mm kraftpumpe. |  | kr./lb. m |  |  |  |
| 2.2.5 | Etablering og fjernelse af pumpesump, som 315 mm PVC rør, med min. 200 mm nødde-sten. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 2.2.6 | Etablering og fjernelse af pumpesump, som 1000 mm BT brøndring (h = 500 mm), med min. 200 mm nøddesten. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 2.2.7 | Gravning af afløbsrende (trugformet). |  | kr./lb. m |  |  |  |
| 2.2.8 | Gravning af drænrende, b x h = 300 x 600 mm med ø80 PVC drænledning, rende fyldt med nøddesten |  | kr./lb. m |  |  |  |
| 2.3 | Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på udførte konstruktioner |  |  |  |  |  |
| 2.3.1a | Udlægning af ___ x ___ m presenning: nylon-væv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2 inkl. transport fra og til depot. inklusiv fastholdelse |  | kr./stk. |  |  | Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt |
| 2.3.1b | Fjernelse og genudlægning af presenning nylonvæv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2 på arbejdsstedet inkl. fastholdelse |  | kr./stk. |  |  | Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt |
| 2.3.2a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt ca. 125-200 g/m2 inkl. fastholdelse, transport fra og til depot |  | kr./stk. |  |  | Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt |
| 2.3.2b | Fjernelse og genudlægning af letvægtspresenninger vægt ca. 125-200 g/m2 på arbejdsstedet inkl. fastholdelse |  | kr./stk. |  |  | Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt |
| 2.3.3a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt ca. 80 g/m2, inkl. fastholdelse transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  | Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt |
| 2.3.3b | Fjernelse og genudlægning af letvægtspresenninger vægt ca. 80 g/m2 på arbejdsstedet inkl. fastholdelse |  | kr./stk. |  |  | Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt |
| 2.3.4a | Udlægning af 15 mm. tykke skumplastmåtter inkl. fastholdelse og transport fra og til depot |  | kr./ m2 |  |  |  |
| 2.3.4b | Fjernelse og genudlægning af 15 mm. tykke skumplastmåtter på arbejdsstedet inkl. fastholdelse |  | kr./ m2 |  |  |  |
| 2.3.5a | Udlægning af 1 x 3 m, 50 mm tykke vintermåtter inkl. fastholdelse, transport fra og til depot |  | kr./stk. |  |  |  |
| 2.3.5b | Fjernelse og genudlægning af 1 x 3 m, 50 mm. tykke vintermåtter på arbejdsstedet inkl. fastholdelse |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 2.3.6 | Indkøb af materialer til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter |  | kr./ m |  |  |  |
| 2.4 | Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost |  |  |  |  | Al jord i depot i uanset varighed Se pos 2.3.1a – 2.3.6 |
| 2.5 | Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Læsning og bortskaffelse af opblødt jord samt udskiftning med tilsvarende volumen sandfyld |  | kr./m3 |  |  | Årsag til bortskaffelse skal være vintervæde Der regnes i fast mål. |
| 2.5.2 | Læsning og bortskaffelse af opblødt jord samt udskiftning med tilsvarende volumen råjord med vandindhold på max. ___ % |  | kr./m3 |  |  | Se kommentar til 2.5.1 (ovenfor) |
| 2.5.3 | Stabilisering m. kalk inkl. indkøb af kalk og bearbejdning. Maskinel blanding med gravemaskine f.eks. |  | kr./ m3 |  |  | Se også pos. 2.1.1 |
| 2.5.4 | Stabilisering m. cement inkl. indkøb af cement og bearbejdning. Maskinel blanding med gravemaskine f.eks. |  | kr./ m3 |  |  | Se også pos. 2.1.2 |
| 2.6 | Opbrydning af frostskorpe |  |  |  |  |  |
| 2.6.1a | Opbrydning af frostskorpe med maskinel inkl. arbejdsløn og driftsmidler |  | kr./ time |  |  | Type af materiel angives af tilbudsgiver. I det omfang materiellet ikke er på pladsen i forvejen, afregnes transport af materiel til pladsen i regning |
| 2.6.1b | Læsning og bortskaffelse af opbrudt frostskorpe inkl. arbejdsløn, driftsmidler og deponerings-afgift |  | kr./time |  |  |  |
| 2.6.2 | Levering og indbygning af erstatningsfyld |  | kr./m3 |  |  | Afregnes i fast mål |
| 2.7 | Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund |  |  |  |  | Se pos.2.5.1 – 2.5.4 |
| 3. | FORANSTALTNINGER VED BETONARBEJDE |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn ved afisning og afrimning, jf. pos 1.1.1a -b |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Leje af gasbrænder/flammekaster |  | kr./ dag |  |  | Tilbudsgiver specificerer art og størrelse |
| 3.1.2 | Drift af gasbrænder. Gasforbrug. |  | kr./kg |  |  |  |
|  | Tildækning af form- og armeringsarbejde under udførelse |  |  |  |  | Se pos. 3.2.3a – 3.2.16 |
|  | Isolering form |  |  |  |  | Se pos. 3.2.27 |
|  | Opvarmning |  |  |  |  | Se pos. 3.2.19a - 3.2.26 |
|  | Telt |  |  |  |  | Se pos. 3.2.28a - d |
|  | Forskalling og stillads (ekstra leje) |  |  |  |  | Se pos. 3.2.29 - 3.2.30 |
| 3.2. | Foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdende beton |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Merpris for levering af varm beton |  | kr./m3 |  |  | Temperatur > 5° C ved levering |
| 3.2.2a | Merpris for tilsætning af frysepunkts-sænkende midler ned til - __ (C). Materialer |  | kr./m3 |  |  | fx ved udstøbning af fuger |
| 3.2.2b | Merpris for levering, blanding, transport og udstøbning med kuldebeton (ned til - __ (C) |  | kr./m3 |  |  | Minimumstemperatur skal angives |
| 3.2.3 | Ændret betonproportionering |  | kr./m3 |  |  | For at undgå frostfølsomme tilslagsmateria-ler eller for at opnå ”bedre” miljøklasse |
|  | frostsikring vandret |  |  |  |  | Lev. og bortskaffelse afregnes jf. pos 1.2 |
| 3.2.3a | Udlægning af ___ x ___ m presenninger nylon-væv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2 på vandrette overflader inkl. fastholdelse, transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.3b | Fjernelse og genudlægning inkl. fastholdelse på arbejds-stedet af presenninger nylonvæv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2 på vandrette overflader |  | kr./stk. /gang |  |  |  |
| 3.3.4a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt ca. 125-200 g/m2 på vandrette overflader, inklusiv fasthol-delse, transport fra og til depot |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.4b | Fjernelse og genudlægning inkl. fastholdelse på arbejdsstedet af letvægtspresenninger vægt ca. 125-200 g/m2 på vandrette overflader |  | kr./stk. /gang |  |  |  |
| 3.2.5a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresenninger, vægt ca. 80 g/m2 på vandrette overflader inkl. fastholdelse, transport fra og til depot |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.5b | Fjernelse og genudlægning inkl. fastholdelse på arbejdsstedet af letvægtspresenninger, vægt ca. 80g/m2 på vandrette overflader. |  | kr./stk. /gang |  |  |  |
| 3.2.6a | Udlægning af 15 mm tykke skumplastmåtter på vandrette overflader inkl. fastholdelse, transport fra og til depot. |  | kr./m2 |  |  | Som dowmåtte |
| 3.2.6b | Fjernelse og genudlægning inkl. fastholdelse af 15 mm tykke skumplastmåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet. |  | kr./m2/gang |  |  | Som dowmåtte |
| 3.2.7a | Udlægning af 1 x 3 m, 50 mm tykke vintermåtter på vand-rette overflader inkl. fastholdelse, transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.27b | Fjernelse og genudlægning inkl. fastholdelse af 1 x 3 m, 50 mm tykke vintermåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 3.2.8 | Indkøb af fastholdelsesmaterialer. |  | kr./ m |  |  |  |
|  | frostsikring lodret |  |  |  |  | Lev. og bortskaffelse afregnes jf. pos 1.2 |
| 3.2.9a | Ophængning af ___ x ___ m presenninger ny-lonvæv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2 på lodrette overflader inkl. transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.9b | Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af ___ x ___ m presenninger nylonvæv belagt med PVC vægt ca. 600 g/m2 på lodrette flader. |  | kr./stk. /gang |  |  |  |
| 3.2.10a | Ophængning af ___ x ___ m letvægts-presenninger vægt ca. 125-200 g/m2 på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.10b | Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt ca. 125-200 g/m2 på lodrette flader. |  | kr./stk. /gang |  |  |  |
| 3.2.11a | Ophængning af ___ x ___ m letvægtspresenninger, vægt ca. 80 g/m2 på lodrette overflader inkl. transport fra og til depot |  |  |  |  |  |
| 3.2.11b | Nedtagning og genopsætning på arbejdsstedet af ___ x ___ m letvægtspresenninger, vægt ca. 80 g/m2 på lodrette flader. |  |  |  |  |  |
| 3.2.12a | Ophængning af 15 mm tykke skumplastmåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot. |  | kr./m2/gang |  |  | Som Dowmåtte |
| 3.2.12b | Fjernelse og genopsætning af 15 mm tykke skumplastmåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet. |  | kr./m2/gang |  |  |  |
| 3.2.13a | Ophængning af 1 x 3 m, 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader. Inklusiv transport fra og til depot. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 3.2.13b | Fjernelse og genopsætning af 1 x 3 m, 50 mm tykke vintermåtter på lodrette overflader på arbejdsstedet. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 3.2.14 | Indkøb af 45 x 95 mm rigler til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter. |  | kr./ m |  |  |  |
| 3.2.15 | Indkøb af forskallingsbrædder til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter og vintermåtter. |  | kr./ m |  |  | Omfang af overlæg skal aftales på det enkelte projekt |
| 3.2.16 | Arbejdsløn til etablering af bindingsværk til fastholdelse af presenninger, skumplastmåtter eller vintermåtter inkl. fastgørelse til betonoverflade. |  | kr./ lb. m |  |  | Hvis der skal etableres et underliggende træ-skelet, skal dette beskrives på det enkelte projekt |
|  | opvarmning |  |  |  |  |  |
| 3.2.19a | Indkøb og levering af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.19b | Udlægning, tilslutning og fjernelse af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter på vandrette overflader inkl. transport til og fra depot |  | kr./stk. |  |  | Omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt |
| 3.2.19c | Fjernelse, genudlægning og tilslutning af 1 x 3 m 900 W / 220V el-termomåtter på vandrette overflader på arbejdsstedet |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 3.2.20 | Levering og håndtering af modstandstråd/varmekabler (elvarmetråde) inkl. nødvendigt antal termostater til opvarmning af fuger og støbeskel |  | kr./100 lb. m |  |  | Hvis elforbruget afregnes selvstændigt skal der tilføjes en post hvorefter elforbruget inkl. bimåler kan afregnes |
| 3.2.21a | Opvarmning forud for tilstødende udstøbning. Leje af ___ type strålevarme-paneler med effektydelse __ kW. Inkl. tilslutningsmateriel og transport til og fra byggepladsen |  | kr./stk./måned |  |  |  |
| 3.2.21b | Opstilling, tilslutning og nedtagning af ___ type strålevarmepanel med effekt-ydelse __ kW inkl. transport fra og til depot |  | kr./gang |  |  |  |
| 3.2.21c | Drift af ___ type strålevarmepanel med effektydelse __ kW. gasforbrug |  | kr./kg |  |  |  |
| 3.2.21d | Pasning og tilsyn af ___ type stråle-varmepanel med effektydelse __ kW |  | kr./time |  |  |  |
| 3.2.22a | Levering og returnering af __kW termostatstyret el-varmeovn |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.22b | Leje af termostatstyret elvarmeovn, kapacitet __ kW, inklusiv __ m elkabel |  | kr./stk./måned |  |  |  |
| 3.2.22c | Opstilling, tilslutning og nedtagning af __kW termostatstyret el-varmeovn inkl. transport fra og til depot |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 3.2.22d | Drift af __kW termostatstyret elvarmeovn inkl. tilsyn og pasning |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  |  |
| 3.2.23a | Levering og returnering af termostatstyret ___varmeovn, kapacitet ___kW |  | kr./stk. |  |  | Det angives om der er tale om gas eller olie |
| 3.2.23b | Opvarmning. Leje af termostatstyret ___varmeovn inklusiv ___ m elkabel, henstillet i depot på byggepladsen |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  | Det angives om der er tale om gas eller olie |
| 3.2.23c | Opstilling, tilslutning og nedtagning af termostatstyret ___varmeovn inkl. Transport fra og til depot. |  | kr./stk./gang |  |  | Det angives om der er tale om gas eller olie |
| 3.2.23d | Drift af termostatstyret ___varmeovn. ___forbrug. Inkl. tilsyn og pasning |  | kr./enhed |  |  | Det angives om der er tale om gas eller olie. Driftsmidlerne afregnes evt. til dagspris |
| 3.2.24a | Lev. opstilling, tilslutning og returnering af ____ l olietank |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.24b | Leje af ___ l olietank |  | kr./måned |  |  |  |
| 3.2.25a | Lev. og returnering af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.25b | Leje af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker |  | kr./stk./måned |  |  |  |
| 3.2.25c | Opstilling og tilslutning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker inkl. transport fra og til depot |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 3.2.25d | Flytning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker indenfor byggepladsen |  | kr./ gang |  |  |  |
| 3.2.26 | Leje af forsyningsledninger til gasvarmeovne |  | kr./m./måned |  |  |  |
|  | isolering af forme |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Isolering af forme: Fastgørelse af 50 mm. polystyrenplader på forskalling. inkl. arbejdsløn, materialer, afmontering og bortskaffelse. |  | kr./m2 |  |  |  |
|  | telt |  |  |  |  |  |
| 3.2.28a | Arbejdstelt størrelse ___ x ___ m med min. sidehøjde ___m – levering og afhentning |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.28b | Montering og demontering af arbejdstelt størrelse ___ x ___ m med min. sidehøjde ___ m på byggepladsen |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 3.2.28c | Flytning af arbejdstelt størrelse ___ x ___ m med minimum sidehøjde ___ m på bygge-pladsen |  | kr./gang |  |  |  |
| 3.2.28d | Leje af arbejdstelt størrelse ___ x ___ m med minimum sidehøjde ___m |  | kr./måned |  |  |  |
|  | forskalling og stillads ekstraleje |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Ekstraleje af ___forskalling |  | kr./m2/kalen-derdag |  |  | Ekstra leje af forskallingsmateriel kan kom-me på tale i forbindelse med så lave tempe-raturer, at afhærdningen af beton tager me-re end dobbelt så lang tid som om sommeren. Ydelser der skyldes afhærdningstider over 2 x ”sommertid” er at betragte som vejrligs-bestemte vinterforanstaltninger og kan afregnes som sådan. Det angives om der er tale om søjle-, bjæl-ke-, væg- eller dækforskalling, eller det er ekstraleje af rørstøtter ved montagearbejde. |
| 3.2.30 | Ekstraleje af ___stillads |  | kr./m2/kalen-derdag |  |  | Det angives om der er tale om murer-, rulle- montage-, støbestillads m.v. |
|  | midlertidig tætning og vandafledning ved sne og is |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn ved fjernelse af vand på etage- og tagdæk jf. pos 1.1.1a -b |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Leje af vandstøvsuger, kapacitet ___ . |  | kr./dag |  |  |  |
| 3.2.33 | Etablering af vandret membran. Indkøb og udlægning af ___membran |  | kr./m2 |  |  | Midlertidig tætning af etagedæk |
| 3.2.34 | Lukning af ___ x ___ m huller i dæk med ___ inkl. etablering af opkanter. Arbejdsløn og materialer |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.35 | Etablering af midlertidige huller, dimension ____, i etage-dæk for vandafledning. Inklusiv arbejdsløn, leje af materiel og forbrugsgods |  | kr./stk. |  |  |  |
| 3.2.36 | Etablering af midlertidigt afløb. Inkl. arbejdsløn, leje af materiel (inkl. evt. lift, stige eller lignende), tilslutning fastgørelse og forbrugsgods. |  | kr./m. |  |  |  |
| 4. | FORANSTALTNINGER VED OPMURING |  |  |  |  |  |
|  | afisning og afrimning |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn ved afisning og afrimning jf. pos 1.1.1a -b |  | kr./ time |  |  |  |
| 4.0.1 | Leje af lille gasbrænder/flammekaster |  | kr./ time |  |  | Tilbudsgiver specificerer art og størrelse |
| 4.0.2 | Drift af gasbrænder. Gasforbrug. |  | kr./kg |  |  |  |
| 4.1 | Foranstaltninger til frostsikring af mørtel |  |  |  |  |  |
| 4.1.1a | Levering og returnering af ___ kW elvandvarmer. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.1.1b | Opstilling og nedtagning af ___ kW elvandvarmer. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 4.1.1c | Leje af___ kW elvandvarmer |  | kr./arb.dag |  |  |  |
| 4.1.1d | Tilsyn og pasning af ___ kW elvandvarmer. |  | kr./time |  |  |  |
| 4.1.2 | Merpris for levering af varm mørtel i små partier på anvendelsesstedet i takt med opmuring |  | kr./1000 sten |  |  |  |
| 4.1.3 | Isolering af mørtelblander med 50 mm vintermåtter inkl. arbejdsløn og materialer |  | kr./blander |  |  |  |
| 4.1.4 | Frostsikring af mørteldepot ved pålægning af vintermåtter. Pålægning og aftagning inkl. håndtering af fastholdelse |  | kr./vintermåt-te/gang |  |  |  |
| 4.1.5 | Iblanding af ”sprit” i mørtel – materialer |  | kr./l |  |  | Frysepunktssænkende midler |
| 4.2 | Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod frost |  |  |  |  | Lev. og bortskaffelse afregnes jf. pos 1.2 |
|  | Levering af vintermåtter, inkl. bortskaffelse. Jf pos. 1.2 |  | kr./stk |  |  |  |
| 4.2.1a | Frostsikring af udført murværk: pålægning/ op-hængning af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter på udført murværk inkl. transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.2.1b | Midlertidig aftagning af 1 x 3 m, 50 mm tykke vintermåtter, anbringelse umiddelbart ved arbejdsstedet og efterfølgen-de pålægning/ophængning. Inkl. belastning/fastholdelse. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
|  | Levering, afhentning og leje af presenninger jf. pos. 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2a | Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af ___ x ___ m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m2). Inkl. transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. |  | kr./stk. |  |  | Ved fastgørelse af presenning på bagvedlig-gende betonelement skal denne fastgørelse beskrives, så den kan prissættes. Skråvridning af det nyopførte murværk skal forhindres. |
| 4.2.2b | Midlertidig aftagning af ___ x ___ m presenninger kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m2), anbringelse umiddelbart ved arbejdsstedet og efterfølgende pålægning. Inkl. fastholdelse. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 4.2.3a | Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt ca. 125-200 g/m2 inkl. transport fra og til depot samt belastning/ fastholdelse |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.2.3b | Midlertidig aftagning af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt ca.125-200 g/m2, anbringelse umiddelbart ved ar-bejdsstedet og efterfølgende pålægning. Inkl. fastholdelse. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 4.2.4a | Frostsikring af udført murværk: pålægning/ophængning af ___ x ___ m letvægtspresenninger, vægt ca. 80 g/m2. Inkl. transport fra og til depot samt belastning/fastholdelse. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.2.4b | Midlertidig aftagning af ___ x ___ m letvægtspresennin-ger, vægt ca. 80 g/m2, anbringelse umiddelbart ved ar-bejdsstedet og efterfølgende pålægning. Inkl. fastholdelse. |  | kr./stk./gang |  |  |  |
|  | opvarmning |  |  |  |  |  |
| 4.2.5a | Levering og returnering af ___ kW termostatstyret ___varmeovn. |  | kr./stk. |  |  | Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn |
| 4.2.5b | Leje af ___ kW termostatstyret ___varmeovn inklusiv __ m elkabel |  | kr./stk./kalen-derdag |  |  | Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn |
| 4.2.5c | Opstilling, tilslutning og nedtagning af ___ kW termosta-tstyret ___varmeovn inkl. transport fra og til depot. |  | kr./stk./gang |  |  | Det angives om der er tale om el-, gas eller olieovn. |
| 4.2.5d | Drift af ____ w termostatstyret ___varmeovn. ___ forbrug |  | kr./enhed |  |  | Det angives om der er tale om olie eller gas. El leveres oftest af bygherren. |
| 4.2.5e | Tilsyn og pasning af ___ w termostatstyret ___varmeovn |  | kr./time |  |  |  |
| 4.2.6a | Levering, opstilling, tilslutning og returnering af ____ l olietank |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.2.6b | Leje af ___ l olietank |  | kr./måned |  |  |  |
| 4.2.7a | Levering og returnering af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.2.7b | Leje af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker |  | kr./stk./måned |  |  |  |
| 4.2.7c | Opstilling og tilslutning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker inkl. transport fra og til depot |  | kr./stk./gang |  |  |  |
| 4.2.7d | Flytning af gasbatteri til 6 x 33 kg gasflasker indenfor byggepladsen |  | kr./ gang |  |  |  |
| 4.2.8 | Leje af forsyningsledninger til gasvarmeovne |  | kr./m./måned |  |  |  |
|  | Levering, returnering og anvendelse af olietank eller gasbatteri afregnes jf. pos. 3.24 til 3.26 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9a | Levering og returnering af ___ type strålevarmepaneler med effektydelse ___ kW. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.2.9b | Leje af ___ type strålevarmepaneler med effektydelse __ kW inklusiv tilslutningsmateriel . |  | kr./stk./måned |  |  |  |
| 4.2.9c | Opstilling, tilslutning og nedtagning af ___ type strålevarmepaneler med effektydelse __ kW |  | kr./gang |  |  |  |
| 4.2.9d | Drift af ___ type strålevarmepaneler med effektydelse __ kW. Gasforbrug |  | kr./kg |  |  |  |
| 4.2.9e | Pasning og tilsyn af ___ type strålevarmepaneler med effektydelse __ kW |  | kr./time |  |  |  |
|  | levering af telt |  |  |  |  |  |
| 4.2.10a | Levering og afhentning af ___ x ___ m telt med minimum sidehøjde ___ m. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 4.10b | Montering og demontering af ___ x ___ m telt med minimum sidehøjde ___ m |  | kr./gang |  |  |  |
| 4.2.10c | Leje af ___ x ___ m telt med minimum sidehøjde ___ m |  | kr./måned |  |  |  |
| 4.2.10d | Flytning af telt størrelse ___ x ___ m med minimum sidehøjde ___ m på byggeplads |  | kr./gang |  |  |  |
| 4.2.10e | Leje af arbejdstelt størrelse ___ x ___ m med min. sidehøjde ___m |  | kr./måned |  |  |  |
| 5. | FORANSTALTNINGER VED TAGDÆKNING |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Foranstaltninger mod nedbør |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Etablering af vandret membran. Indkøb og udlægning af ___membran |  | kr./m2 |  |  | Et lag pap som midlertidig tætning af tagdæk |
|  | Levering af presenninger og bortskaffelse mm, afregnes jf. pos. 1.2 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Indkøb af fastholdelsesmaterialer. |  | kr./ m |  |  |  |
| 5.1.3a | Udlægning af ___ x ___ m presenninger nylon-væv belagt med PVC, vægt ca. 600 g/m2, på vandrette flader (0 – 15 (). Inklusiv fastholdelse og transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  | Type af belastning og fastholdelse samt om-fang af overlæg aftales på det enkelte pro-jekt. Indkøb af materialer afregnes på sepa-rat position. |
| 5.1.3b | Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presen-ninger nylonvæv belagt med PVC, vægt ca. 600 g/m2, på vandrette flader (0 – 15 (). |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.4a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresennin-ger vægt ca. 125-200 g/m2, på vandrette flader (0 – 15 (). Inklusiv fastgørelse og transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.4b | Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægts-presenninger vægt ca. 125-200 g/m2 på vandrette flader (0 - 15 (). |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.5a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresenninger, ca. 80 g/m2, på vandrette flader (0 – 15 (). inkl. fastholdelse, transport fra og til depot. |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.5b | Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægtspresenninger, (vægt ca. 80 g/m2) på vandrette flader (0 - 15 (). |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.6a | Udlægning af ___ x ___ m presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC med vægt omkring 600 g/m2) på skrå flader (16 – 45(), inkl. transport fra og til depot samt fastholdelse. |  | kr./stk. |  |  | Type af belastning og fastholdelse samt omfang af overlæg aftales på det enkelte projekt. Indkøb af materialer afregnes på separat position. |
| 5.1.6b | Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af presenninger (kraftig model: nylonvæv belagt med PVC, vægt ca. 600 g/m2) på skrå flader (16 – 45(). Inklusiv fastholdelse. |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.7a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresenninger (vægt ca. 125-200 g/m2) på skrå flader (16 – 45(). Inklusiv fastholdelse og transport fra og til depot. |  | kr./stk. |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.7b | Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægts-presenninger (vægt ca. 125-200 g/m2) på skrå flader (16 – 45(). Inklusiv fastholdelse. |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.8a | Udlægning af ___ x ___ m letvægtspresenninger vægt ca. 80 g/m2 på skrå flader (16 – 45(). Inkl. fastholdelse og transport fra og til depot. |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.8b | Fjernelse og genudlægning på arbejdsstedet af letvægts-presenninger, vægt ca. 80 g/m2 på skrå flader (16 – 45() inkl. fastholdelse. |  | kr./stk. /gang |  |  | Se ovenfor |
| 5.1.9 | Udførelse af midlertidig tagafvanding |  | kr./stk. |  |  |  |
| 5.1.10a | Levering og afhentning af ___ x ___ m telt med minimum sidehøjde ___ m. |  | kr./stk. |  |  |  |
| 5.1.10b | Montering og demontering af ___ x ___ m telt med minimum sidehøjde ___ m |  | kr./gang |  |  |  |
| 5.1.10c | Leje af ___ x ___ m telt med minimum sidehøjde ___ m |  | kr./måned |  |  |  |
| 5.1.10d | Flytning af telt størrelse ___ x ___ m med minimum sidehøjde ___ m på byggeplads |  | kr./gang |  |  |  |
| 5.2. | Tørring af taget ved lave temperaturer |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn ved tørring jf. pos. 1.1.1a -b |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Leje af gasbrænder/flammekaster |  | kr./dag |  |  |  |
| 5.2.2 | Gasforbrug. |  | kr./kg |  |  |  |
| 5.2.3 | Leje af udtørringsmateriel |  | kr./dag |  |  | Tilbudsgiver beskriver art og ydelse |
| 5.2.4 | Leje af dykpumpe |  | kr./dag |  |  | Tilbudsgiver beskriver type/ydelse |
| 5.3. | Fjernelse af sne, rim og vand |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn snerydning afregnes jf. pos. 1.1.1a - b |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn ved afisning, afrimning jf. pos. 1.1.1a - b |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Leje af gasbrænder/flammekaster |  | kr./dag |  |  |  |
| 5.3.2 | Gasforbrug. |  | kr./kg |  |  |  |
| 5.3.3 | Leje af udtørringsmateriel |  | kr./dag |  |  | Tilbudsgiver beskriver art og ydelse |
| 5.3.4 | Leje af vandstøvsuger |  | kr./dag |  |  |  |
| 5.3.5 | Leje af dykpumpe |  | kr./dag |  |  | Tilbudsgiver beskriver type/ydelse |
| 6. | Foranstaltninger ved indendørs arbejder |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn til fjernelse af is og vand jf. pos. 1.1.1a -b |  |  |  |  |  |
| 6.1.1a | Leje af gasbrænder/flammekaster |  | kr./dag |  |  |  |
| 6.1.1b | Gasforbrug |  | kr./kg |  |  |  |
| 6.1.2 | Leje af vandsuger |  | kr./dag |  |  |  |
| 6.2. | Opvarmning og udtørring |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsløn ved vedligeholdelse, flytning og tilsyn med opvarmning og udtørring henvises til pos. 1.1.1a - b |  |  |  |  |  |
| 6.2.1a | Levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt 25 kW. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange. |  | kr./stk. |  |  | Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør |
| 6.2.1b | Leje af kaloriferblæser, 25 kW effekt. |  | kr./ kalenderdag |  |  |  |
| 6.2.2a | Levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt 50 kW. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange |  | kr./stk. |  |  | Hovedføringsveje er projektspecifikke og skal præciseres i det enkelte projekt. Der vil typisk blive anvendt stålrør |
| 6.2.2b | Leje af kaloriferblæser, 50 kW effekt |  | kr./ kalenderdag |  |  |  |
| 6.2.3a | Arbejdsløn ved vedligeholdelse, flytning og tilsyn af kaloriferinstallation |  | kr./time |  |  | Medgåede materialer afregnes i regning |
| 6.2.3b | Drift af kaloriferanlæg – olieforbrug |  | kr./t |  |  | Hvis det er el-kaloriferer leverer bygherre ofte el. Driftsmidler afregnes evt. til dagspris |