## Slide 1: Erhvervsrettet digital udvikling
Programindtastning Martin T12. | Eksempel for en snedker

## Slide 2: Undervisningens mål er, at eleven:
Kan oprette et værktøj på styringen af et 125 x 50 x 30 falsværktøj
Kan anvende værktøjet til fremstilling af en fals

## Slide 3: Hvad skal man være opmærksom på:
  Er forlandet rigtigt indstillet digitalt:
  Tryk på tasten i menu .
  Vælg akslen fræsedybde
  Indtast forlandets placering i indtastningsfeltet.
  Data for det monterede værktøj skal angives og gemmes i styringen,
  som f.eks. diameter, referencepunkternes positioner, maks. tilladt
  omdrejningshastighed mv..
Ved oprettelse af nye værktøjer
Notes: Det er vigtigt at man inden oprettelsen har styr på hvor forlandet står.
På T12 er der ingen digital aflæsning så der må man sætte et værktøj på og indstille forlandet så det passer med værktøjsdiameteren. Derved har man radius målet til indtastning af nulpunkt.
T27 har digital aflæsning så styringen ved hvor den er.

## Slide 4: Vi opretter nu et nyt værktøj
      1 Start med en mellemring på 20mm
  2 Monter værktøjet
  her Fals 125 x 50 x 30
Notes: 1. Der kan lægges andre mellemringe i så skal man bruge det tal senere.
2. Monter værktøjet husk omløbsretningen og hul nedenunder

## Slide 5: Vi opretter nu et nyt værktøj
  3 Lav en fræsning som vist ca. 5mm dyb
  4 Vælg menuen med værktøjer
Notes: 3. Til denne indstilling er det det nemmeste at en not som vist
4. Her vises at man går ind i værktøjsoversigten, man kan også vælge knappen til højre, så oprettes der nyt på en ledig plads

## Slide 6: Vi opretter nu et nyt værktøj
  5 Vælg en plads, hvor værktøjer
  skal oprettes
  6 Vælg nyt værktøj
Notes: 5. Vælger plads
6. Nyt værktøj

## Slide 7: Vi opretter nu et nyt værktøj
  7 Vælg værktøjstype, som skal
  oprettes. Her er det ”False og noter”
  8 Indtast navn fx. Fals 50mm FREZITE.
  Der fremkommer en grøn ramme, det
  er næste indtast
Notes: 7. Her vælges den type vi vil oprette
8. Skriv et tydeligt navn på værktøjet

## Slide 8: Vi opretter nu et nyt værktøj
  9 Indtast samlet højde for
  mellemring under værktøjet
  10 Mål dit emne
  Her: højde 59.30
  Dybde 4.90

## Slide 9: Vi opretter nu et nyt værktøj
  11 Indtast de to tal som vist.
  Tryk på R1
  12 Mål dit emne fra bund til not.
  Her: højde 9.50

## Slide 10: Vi opretter nu et nyt værktøj
  13 Indtast tallet som vist.
  Du har allerede gemt R1
  Tryk på R3
  14 Vælg referencepunkt

## Slide 11: Vi opretter nu et nyt værktøj
  15 Indtast:
  Min. omdrejningstal
  Max. omdrejningstal
  Drift omdrejningstal
  16 Skriv fx noter til værktøjet

## Slide 12: Vi opretter nu et nyt værktøj
  17 VIGTIGT! Tryk på Gem
  Tast ENTER og værktøjet er nu aktiv

## Slide 13
Prøv også at lave et profilværktøj

## Slide 14: Vi opretter nu et nyt værktøj
  1 Start med en mellem ring
  på 20mm
  2 Monter værktøjet
  her R10 125 x 15 x 30

## Slide 15: Vi opretter nu et nyt værktøj
  3 Tilpas værktøjet som vis her:
  højde 0.0
  dybde 0.0
  4 Vælg menuen med værktøjer

## Slide 16: Vi opretter nu et nyt værktøj
  5 Vælg en plads hvor værktøjer
  skal oprettes
  6 Vælg nyt værktøj

## Slide 17: Vi opretter nu et nyt værktøj
  7 Vælg værktøjstype, som skal
  oprettes. Her er det ”Radier, kurver”
  8 Indtast navn fx.
  Radius 10mm 125 x 15 x 30
  Der fremkommer en grøn ramme,
  det er næste indtast

## Slide 18: Vi opretter nu et nyt værktøj
  9 Indtast samlet højde for mellem-ring under værktøjet
  10 Mål dit emne
  Her: højde 0.0
  Dybde 0.0
  Tryk på R2

## Slide 19: Vi opretter nu et nyt værktøj
  11 Vælg referencepunkt
  12 Indtast:
  Min. omdrejningstal
  Max. omdrejningstal
  Drift omdrejningstal

## Slide 20: Vi opretter nu et nyt værktøj
  13 Skriv fx noter til værktøjet
  14 VIGTIGT!
  Tryk på Gem
  Tast ENTER og værktøjet er nu aktiv

## Slide 21
Nu skal du igang med at oprette et værktøj!